به نام خدا

دستورالعمل كاهش  اثرات خسارت خشكسالي در باغات ميوه

- در صورت مناسب بودن كيفيت آب آبياري جهت اجراي  آبياريهاي مكانيزه و متناسب با كيفيت آب از آبياري كم فشار يا تحت فشار استفاده گردد در اين زمينه لازم است در صورتيكه امكان اجرا وجود دارد بلادرنگ نسبت به اجرا آبياري كم فشار و يا تحت فشار اقدام گردد .

- از مواد نگهدارنده آب نظير كودهاي آلي در قسمت فعال ريشه ها جهت افزايش ميزان نگهداري آب استفاده شود .

- احداث استخرهاي ذخيره آب در باغاتي كه فاقد استخر ذخيره آب مي باشند                    ( استخرهاي خاكي با پوشش پلاستيكي ) به منظور ذخيره سازي آب در شرايطي كه حجم آب چاهها كاهش مي يابند .

- در انتقال آب از منبع تامين آب تا محل ورودي باغ از لوله هاي پلي اتيلن يا لوله هاي پلاستيكي و يا پوشش پلاستيكي در كف جويها استفاده شود و در مسير داخل باغ از مالچهاي پوششي نظير ، كودهاي آلي و خاك اره يا پلاسيتك به منظور كاهش تبخير استفاده شود .

- در زمينهاي  مسطح آبياري باغات بصورت نواري در دو طرف درختان انجام گردد و در شرايط حاد خشكسالي مي توان در هر دور آبياري يكطرف درختان را آبياري نمود ، در اراضي شيبدار بصورت دو تشتكي و هلالي شكل انجام گردد . در اين مورد كوتاه كردن طول نوارهاي آبياري در كاهش مصرف آب كمك شاياني مينمايد .

- در صورت امكان آبياري در ساعات اوليه صبح و يا هنگام غروب آفتاب انجام گردد .

- مصرف كودهاي ازته بايستي مديريت گردد و مصرف كودهاي ازته در شرايط خشكسالي به نصف مواقع معمولي به گياه داده شود چون مصرف بالاي ازت موجب تحريك رشد گرديده و نياز آبي درختان را بالا مي برد در بهترين حالت بايستي مصرف بهينه و متعادل عناصر غذايي مورد نياز گياه انجام گردد .

- وجود پتاسيم كافي در خاك باعث افزايش مقاومت به خشكي گياه ميگردد لذا لازم است با ارزيابي ميزان پتاسيم خاك ، با نظر كارشناسان مربوطه نسبت به مصرف كودهاي پتاسه خصوصاً همزمان باعمليات خاكورزي اقدام نمود .

- استفاده از تركيبات داراي اسيدهاي آمينه كه خاصيت ضد تنشي داشته مي تواند در كاهش اثرات خشكسالي موثر باشد.

- از تركيبات آلي مايع ( تركيبات هيوميكي ) بصورت كود آبياري به ميزان حداقل 10 تا 20 ليتر در يك دوره رشدو حداكثر 50-40 ليتر در هكتار در دو مرحله در طي دوره رشد استفاده شود .

- به جهت رقابت علفهاي هرز در مصرف آب با درختان ميوه بايستي نسبت به دفع و مبارزه با علفهاي هرز در سطح زمين آبياري شده اقدام شود .

- انجام عمليات هرس سبز ( حذف پاجوشها و نركها و شاخه هاي اضافي ) به منظور كاهش سطح تبخير مي تواند در كاهش خسارت خشكسالي موثر باشد

- در شرايط خشكسالي حفظ درخت مهمتر از محصول آن مي باشد لذا بسته به ميزان شدت خشكسالي نسبت به تنك كردن ميوه ويا حذف ميوه اقدام شود .

- به منظور كنترل به موقع آفات و امراض و جلوگيري از بروز خسارت آفات و بيماريها لازم است در شرايط خشكسالي مبارزه با آفات و امراض خصوصاً پوستخوار، چوبخوار و كنه با حساسيت ويژه اي انجام شود .

- در باغات بزرگ با توجه به ميزان آب در دسترس مقداري از سطح باغ ( درختان مسن ، كم بازده ، آفت زده و بيمار ) را حذف و آب در دسترس را به درختان بارده جوان تخصيص داده شود .

- در صورت وجود سله در سطح آبياري شده و جهت جلوگيري از تبخير آب ، عمليات سله شكني انجام گيرد.

- مبارزه با موش در مناطقي كه فعاليت موشها منجر به هدر روي آب مي شود در اين زمينه لازم است با مراجعه به مراكز خدمات كشاورزي را هنمائيهاي لازم را اخذ نمايند

- استفاده از آبياري  سيار در شرايط بسيار حاد خشكسالي در باغات.

كميته فني امور ميوه ها